## Slide 1
Simple Temperature Evaluation Tool
M5Stack Basic V2.7 × MAX31855 熱電対温度計測システム
リアルタイム計測 ／ 統計解析 ／ SD カード記録 ／ アラーム機能
ESP32 / C++ (Arduino) / PlatformIO
v1.0.0 ｜ 2026 年 3 月

## Slide 2
目次
Simple Temperature Evaluation Tool
2
1. プロジェクト概要
2. コストメリット
3. ハードウェア構成
4. ソフトウェア設計
5. 実装のポイント

## Slide 3
Section 1
プロジェクト概要
開発背景・目的・解決した課題
Simple Temperature Evaluation Tool
3

## Slide 4
開発の背景と目的
Section 1 プロジェクト概要
Simple Temperature Evaluation Tool
4
現場で手軽に使える熱電対温度ロガーが高価（市販品 ¥30,000〜）
ESP32 + K 型熱電対による自作でコストを大幅削減
リアルタイム表示・SD 記録・アラームを単一デバイスで実現
PlatformIO によるモジュール設計でコードの保守性を確保
¥9,570 の自作ツールで ¥30,000 超の市販品と同等機能を実現
スタンドアロン動作・EEPROM 設定保存・統計解析（平均・σ・Max/Min）まで完全実装

## Slide 5
コストメリット — 自作 vs. 市販品
Section 1 プロジェクト概要
Simple Temperature Evaluation Tool
5
本ツール 品目別コスト
部品 | 購入先目安 | 価格（税込）
M5Stack Basic V2.7 | Amazon | ¥7,990
MAX31855 ブレークアウト | 秋月電子 | ¥980
K型熱電対 (1m) | Amazon 等 | ¥700
MicroSD (16GB) | 量販店 | ¥600
ジャンパワイヤ | 秋月電子 | ¥200
合計 | — | ¥9,570
市販温度ロガーとの価格比較
カテゴリ | 代表製品 | 概算価格
本ツール（自作） | M5Stack + MAX31855 | ¥9,570
標準製品 | USB データロガー | ¥30,000〜¥50,000
プロフェッショナル | 産業用データロガー | ¥100,000〜¥250,000+
標準製品の 1/3.1 の価格で同等機能を実現
本ツール ¥9,570 vs 標準ロガー ¥30,000〜 → 最大 ¥20,000 以上削減
✓ SD 自動記録 ✓ LCD リアルタイム表示 ✓ 上下限アラーム（ビープ音）
✓ スタンドアロン動作 ✓ EEPROM 設定保存 ✓ 統計解析（平均・σ・Max/Min）

## Slide 6
Section 2
ハードウェア構成
M5Stack Basic V2.7 と MAX31855 の SPI 接続
Simple Temperature Evaluation Tool
6

## Slide 7
ハードウェア構成概要
Section 2 ハードウェア
Simple Temperature Evaluation Tool
7
主要コンポーネント
M5Stack Basic V2.7（ESP32 内蔵、LCD、ボタン）
MAX31855 K 型熱電対デジタルコンバーター
K 型熱電対（1m、-200〜1350°C 対応）
MicroSD カード（CSV ログ記録用）
インターフェース仕様
通信: SPI（LCD と MAX31855 でバス共有）
電源: USB-C 5V（M5Stack 内蔵バッテリー対応）
表示: 2.0" IPS LCD 320×240 px（TFT_eSPI）
設定保存: ESP32 内蔵フラッシュ仮想 EEPROM
EEPROM: 外部配線不要。Preferences ライブラリで上下限しきい値・単位を永続保存。

## Slide 8
SPI バス共有（LCD + MAX31855）
Section 2 ハードウェア
Simple Temperature Evaluation Tool
8
GPIO | 信号名 | 接続先 | 備考
GPIO 18 | SCK (SPI Clock) | MAX31855 CLK | LCD と共有
GPIO 19 | MISO (SPI Data in) | MAX31855 DO | LCD と共有
GPIO 23 | MOSI (SPI Data out) | (LCD のみ) | MAX31855 は MOSI 不要
GPIO 5 | CS (Chip Select) | MAX31855 CS | MAX31855_CS 定数
GPIO 4 | CS (SD Card) | MicroSD CS | TFCARD_CS_PIN 定数
SD カードの CS は GPIO4 (TFCARD_CS_PIN) を明示指定すること
SD.begin(TFCARD_CS_PIN, SPI, 40000000); // GPIO5 デフォルトでは MAX31855 と衝突！
EEPROM: ESP32 内蔵フラッシュを仮想 EEPROM として使用（外部配線なし）

## Slide 9
まとめ
Section 4 まとめ
Simple Temperature Evaluation Tool
9
¥9,570 で構築した熱電対温度計測システム（市販品比 1/3.1 の価格）
SD 自動記録・LCD リアルタイム表示・上下限アラームを完全実装
PlatformIO × C++ によるモジュール設計で保守性・拡張性を確保
EEPROM 永続設定・統計解析（σ・Max/Min）まで実装済み
組込み C++ / ESP32 / センサーインターフェース設計の実践経験を実証