## Slide 1
Simple Temperature Evaluation Tool
M5Stack Core2 × MAX31855 熱電対温度計測システム
リアルタイム計測 ／ 統計解析 ／ SD カード記録 ／ アラーム機能
ESP32 / C++ (Arduino) / PlatformIO
v1.0.0 ｜ 2026 年 3 月

## Slide 2
目次
Table of Contents
Simple Temperature Evaluation Tool
2
S1
プロジェクト概要
Slides 3-5
S2
ハードウェア
Slides 6-7
S3
ソフトウェア設計
Slides 8-9
S4
操作マニュアル
Slides 10-14
S5
データ管理
Slides 15-16
S6
技術詳細
Slides 17-20
S7
品質・テスト
Slides 21-22
Sum
Summary
Slide 23

## Slide 3
背景と目的
Section 1 プロジェクト概要
Simple Temperature Evaluation Tool
3
・現場での K 型熱電対温度モニタリングを簡単に行いたい
・既製品は機能過多・高価。M5Stack + MAX31855 で必要最小限のツールを自作
・PLC ラダー設計の知識を C++ に落とし込む練習として開発
従来の課題
・手書き記録 → 転記ミス・工数大
・既製ロガーは PC 接続必須で現場には不向き
・データをその場で確認できない
本ツールで解決
・MicroSD に自動 CSV 記録（手書き不要）
・スタンドアロン動作（PC 不要）
・LCD でリアルタイム確認 + アラーム通知

## Slide 4
コストメリット — 自作 vs. 市販品
Section 1 プロジェクト概要
Simple Temperature Evaluation Tool
4
本ツールの材料費（推定）
部品 | 購入先目安 | 価格（税込）
M5Stack Core2 | スイッチサイエンス | ¥6,600
MAX31855 ブレークアウト | 秋月電子 | ¥980
K型熱電対 (1m) | Amazon 等 | ¥700
MicroSD (16GB) | 量販店 | ¥600
ジャンパワイヤ | 秋月電子 | ¥200
合計 | — | ¥9,080
市販温度データロガーとの比較（推定）
製品カテゴリ | 代表製品例 | 概算価格
本ツール（自作） | M5Stack + MAX31855 | 約 ¥9,000
汎用 USB ロガー | 各社標準品 | ¥30,000〜¥50,000
熱電対ハンディロガー | HIOKI LR8520 系 | ¥50,000〜¥120,000
熱電対 SD ロガー | グラフテック GL240 等 | ¥80,000〜¥150,000
産業用データロガー | 各社産業グレード | ¥100,000〜¥250,000+
市販品の最安モデル（¥30,000〜）と比べて → 約 ¥21,000 以上のコスト削減
市販品の 1/4 〜 1/28 のコストで、同等の計測・記録・アラーム機能を自作実現
実装済み機能: ✓ SD 自動記録 ✓ LCD リアルタイム表示 ✓ 上下限アラーム（ビープ音） ✓ スタンドアロン動作 ✓ EEPROM 設定保存 ✓ 統計解析（平均・σ・Max/Min）

## Slide 5
システム全体像
Section 1 プロジェクト概要
Simple Temperature Evaluation Tool
5
入力
K型熱電対
↓
MAX31855
↓
GPIO5 (CS)
電源:
USB-C or
バッテリー
→
M5Stack Core2
ESP32 (Xtensa LX6 × 2, 240MHz)
RAM: 520 KB SRAM
Flash: 16 MB
LCD: 320×240 TFT (ILI9342)
EEPROM: 4 KB (仮想)
Speaker 内蔵
→
出力
MicroSD
→ CSV ファイル
LCD
→ リアルタイム表示
Speaker
→ アラーム音

## Slide 6
ハードウェア構成
Section 2 ハードウェア
Simple Temperature Evaluation Tool
6
部品名 | 型番・仕様 | 役割
メイン基板 | M5Stack Core2 (ESP32) | メイン制御・LCD・ボタン・Speaker
温度センサー変換 | Adafruit MAX31855 | K型熱電対→デジタル変換 (SPI)
熱電対 | K型 (∅1.0mm 等) | 温度計測 (−200〜+1350°C)
ストレージ | MicroSD カード (FAT32) | CSV データ記録
不揮発メモリ | ESP32 内蔵 EEPROM 仮想 (4KB) | アラーム設定値の保存
電源 | USB-C 5V or Lipo バッテリー | 電源供給
接続 | ジャンパワイヤ + ブレッドボード | センサー配線（ハンダ不要）
※ MicroSD ジャケットは M5Stack 本体内蔵。MAX31855 は別途 SPI 接続ブレークアウト基板を使用。

## Slide 7
配線・ピン割当
Section 2 ハードウェア
Simple Temperature Evaluation Tool
7
SPI バス共有（LCD + MAX31855）
GPIO | 信号名 | 接続先 | 備考
GPIO 18 | SCK (SPI Clock) | MAX31855 CLK | LCD と共有
GPIO 19 | MISO (SPI Data) | MAX31855 DO | LCD と共有
GPIO 23 | MOSI (SPI Data out) | (LCD のみ) | MAX31855 は MOSI 不要
GPIO 5 | CS (Chip Select) | MAX31855 CS | MAX31855_CS 定数
GPIO 4 | CS (SD Card) | MicroSD CS | TFCARD_CS_PIN 定数
⚠ SD カードの CS は GPIO4 (TFCARD_CS_PIN) を明示指定すること
SD.begin(TFCARD_CS_PIN, SPI, 40000000); // ← GPIO5 デフォルトでは MAX31855 と衝突！
EEPROM: ESP32 内蔵フラッシュを仮想 EEPROM として使用（外部配線なし）

## Slide 8
ソフトウェアアーキテクチャ
Section 3 ソフトウェア設計
Simple Temperature Evaluation Tool
8
ファイル | クラス / 関数 | 責務
main.cpp | setup() / loop() | 起動処理・3タスクのスケジューリング
Tasks.cpp | IO_Task() | センサ読取・ボタン検出・アラーム判定 (10ms)
Tasks.cpp | Logic_Task() | 状態遷移・Welford統計演算 (50ms)
Tasks.cpp | UI_Task() | LCD 描画（差分更新） (200ms)
SDManager.cpp | SDManager クラス | CSV ファイル作成・ヘッダ/データ書込
EEPROMManager.cpp | EEPROMManager クラス | アラーム値の読書き・チェックサム検証
MeasurementCore.cpp | MeasurementCore クラス | 純粋ロジック（ユニットテスト用）
・「単一 loop()」ではなく millis() による周期分割で処理の干渉を防止
・グローバル構造体 GlobalData (G) で各タスク間のデータを共有（PLC の D/M デバイス設計に着想）

## Slide 9
状態機械（4 状態）
Section 3 ソフトウェア設計
Simple Temperature Evaluation Tool
9
IDLE
待機中 / 温度監視
起動直後 / RESULT 後 / 設定終了後
▶
RUN
計測中 / CSV 記録
IDLE → BtnA
▶
RESULT
統計結果表示 2ページ
RUN → BtnA
▶
ALARM SETTING
HI/LO 閾値設定
IDLE → BtnB
遷移元 | 遷移先 | トリガー | 備考
IDLE | RUN | BtnA 短押し | 統計値・SD ファイルを初期化
RUN | RESULT | BtnA 短押し | SD ファイルをクローズ
RESULT | IDLE | BtnA 短押し | —
IDLE | ALARM_SETTING | BtnB 短押し | SettingIndex=0 (HI側) から開始
ALARM_SETTING | IDLE | BtnA 短押し × 2 | LO 確定時に EEPROM 保存

## Slide 10
ボタン操作一覧
Section 4 操作マニュアル
Simple Temperature Evaluation Tool
10
M5Stack 前面の物理ボタン 3 個（左から BtnA / BtnB / BtnC）。短押し（エッジ検出）のみ。長押し機能なし。
状態 | BtnA (左) | BtnB (中) | BtnC (右)
IDLE | → RUN（計測開始） | → ALARM_SETTING | （なし）
RUN | → RESULT（計測終了） | （なし） | （なし）
RESULT | → IDLE（リセット） | ページ切替 1/2↔2/2 | （なし）
ALARM HI | → LO 設定へ移行 | +5°C | −5°C
ALARM LO | → IDLE（EEPROM 保存） | +5°C | −5°C
※ ALARM_SETTING は IDLE からのみ進入可。RUN / RESULT 中はボタン非対応。

## Slide 11
操作マニュアル ① — IDLE（待機）
Section 4 操作マニュアル
Simple Temperature Evaluation Tool
11
STATE: IDLE
Temp:
25.3 C
SD Ready
[BtnA] Start [BtnB] Setting
IDLE 状態の動作仕様
項目 | 内容
温度更新周期 | 500ms（TC_READ_INTERVAL_MS）
フィルタ | LPF α=0.1（1次遅れ）
異常時表示 | ---.-- C（センサ未接続 / NaN）
アラーム表示 | 温度テキストを赤 (HI) / 青 (LO) に変色
SD 状態表示 | GREEN=Ready, RED=Error, YELLOW=Not Ready
起動リトライ | センサ初期化を最大 5 回自動リトライ

## Slide 12
操作マニュアル ② — RUN（計測中）
Section 4 操作マニュアル
Simple Temperature Evaluation Tool
12
STATE: RUN
Temp:
540.2 C
Samples: 142
SD: /DATA_0000.csv
[BtnA] Stop / Reset
RUN 状態の動作仕様
項目 | 内容
計測開始時 | 統計値をリセット、CSV を DATA_0000.csv から採番
統計更新 | Logic_Task 50ms 毎に Welford 法で逐次計算
CSV 書込 | 10 サンプル毎 (IO_Task の SD_WRITE_INTERVAL)
アラーム | HI/LO 超過で温度を赤/青表示 + ビープ音
Samples 行 | G.D_Count = Logic_Task の積算回数
SD ファイル | /DATA_0000.csv（起動後の連番 0 始まり）

## Slide 13
操作マニュアル ③ — RESULT（結果表示）
Section 4 操作マニュアル
Simple Temperature Evaluation Tool
13
STATE: RESULT (1/2)
Temp:
540.2 C
Avg:
539.8 C
[BtnA] Reset [BtnB] Next
BtnB ▶
STATE: RESULT (2/2)
StdDev:
0.8 C
Range: 10.0 C
Max: 550.0 C
Min: 530.0 C
[BtnA] Reset [BtnB] Prev
BtnB でページを切り替え | SD ファイルは RUN→RESULT 遷移時に自動クローズ済み

## Slide 14
操作マニュアル ④ — ALARM_SETTING（アラーム設定）
Section 4 操作マニュアル
Simple Temperature Evaluation Tool
14
STATE: HI_ALARM SETTING
Current:
600.0 C
[BtnA] Next
[BtnB] +5C [BtnC] -5C
BtnA ▶
STATE: LO_ALARM SETTING
Current:
400.0 C
[BtnA] Save & Exit
[BtnB] +5C [BtnC] -5C
① IDLE で BtnB → ② HI 設定 → ③ BtnA で LO へ → ④ LO 設定 → ⑤ BtnA で EEPROM 保存・IDLE 復帰

## Slide 15
データ管理 — CSV ファイル仕様
Section 5 データ管理
Simple Temperature Evaluation Tool
15
ファイル名: /DATA_0000.csv（0 始まり連番） 形式: UTF-8 テキスト、CRLF 改行、先頭ヘッダ行あり
# | 列名（ヘッダ） | 型・単位 | 内容
1 | ElapsedSec | uint32 / 秒 | RUN 開始からの経過秒数 (millis/1000)
2 | Temp_C | float / °C | LPF フィルタ後の温度値
3 | State | 文字列 | 現在の状態名（"RUN" 固定）
4 | Samples | uint32 | 累積サンプル数（Welford のカウント）
5 | Average_C | float / °C | 累積平均温度
6 | StdDev_C | float / °C | 累積標準偏差
7 | Max_C | float / °C | 計測開始からの最大温度
8 | Min_C | float / °C | 計測開始からの最小温度
9 | HI_ALARM | "true"/"false" | 上限アラームフラグ
10 | LO_ALARM | "true"/"false" | 下限アラームフラグ
例: 60,540.2,RUN,120,539.8,0.8,550.0,530.0,false,false

## Slide 16
データ管理 — Excel での活用
Section 5 データ管理
Simple Temperature Evaluation Tool
16
手順 | 操作 | 備考
① | BtnA を押して RESULT 状態へ | SD ファイルが自動クローズされる
② | MicroSD を PC へ挿入 | カードリーダー経由
③ | DATA_0000.csv を Excel で開く | [ファイル→開く] でカンマ区切り選択
④ | ElapsedSec 列を横軸に折れ線グラフ | Temp_C, Average_C を Y 軸に追加
⑤ | HI_ALARM = "true" の行を条件付き書式 | 赤背景でハイライト表示
・StdDev と Range を見ることで温度ばらつきの傾向が分かる
・ファイルは毎計測ごとに連番で新規作成されるため上書きによるデータ消失なし
・NaN 値（センサ異常時）は Excel フィルタで除外可能

## Slide 17
技術詳細 — タスク設計（3 タスク周期分割）
Section 6 技術詳細
Simple Temperature Evaluation Tool
17
loop() 内で millis() のオーバーフロー安全な計算（unsigned 演算）で 3 つの独立した周期タスクを実現。スレッドなし・RTOS なし。
IO_Task
10 ms
実行余裕: 95%
・MAX31855 センサ読取
・（実際は 500ms 毎）
・LPF フィルタ適用 (α=0.1)
・BtnA/B/C エッジ検出
・ヒステリシス付きアラーム判定
・SD カード書込 (10サンプル毎)
Logic_Task
50 ms
実行余裕: 98%
・Welford 法による逐次統計更新
・BtnA/B/C イベント処理
・状態遷移制御
・EEPROM 保存処理
UI_Task
200 ms
実行余裕: 97.5%
・状態別 LCD 描画
・差分更新（全画面消去は遷移時のみ）
・RESULT 2 ページ描画
・ALARM_SETTING HI/LO 描画
IO_Task は 10ms で起動するが、センサ実読取は TC_READ_INTERVAL_MS = 500ms ごとに制限（MAX31855 変換完了待ち）

## Slide 18
技術詳細 — センサ読取と LPF フィルタ
Section 6 技術詳細
Simple Temperature Evaluation Tool
18
センサ読取シーケンス
項目 | 値/内容
IC | Adafruit MAX31855
通信 | ハードウェア SPI (SPI.h)
変換時間 | 最大 100ms (データシート)
読取間隔 | 500ms (TC_READ_INTERVAL_MS)
失敗時 | 最大 3 回リトライ (readThermocouple())
LPF（1次遅れフィルタ）
y[n] = y[n-1] × (1 − α) + x[n] × α
α = FILTER_ALPHA = 0.1
項目 | 値
収束サンプル数 (新値 90%) | 約 22 サンプル（≈ 11 秒）
初回起動時 | raw 値をそのまま初期値に設定 (NaN 収束待ち回避)
適用タイミング | 新データ到着時のみ（同値での重複適用なし）
α=0.1 は実機検証と CSV データ分析で決定。値が大きいほど応答速、小さいほど平滑

## Slide 19
技術詳細 — Welford 法による逐次統計
Section 6 技術詳細
Simple Temperature Evaluation Tool
19
Welford 法とは
全データを保存せずに「1 サンプルずつ受け取るたびに」平均・分散・標準偏差を更新するアルゴリズム。メモリ O(1) で長時間計測に最適。
更新式（Logic_Task 内）
1. delta = x[n] - prevMean
2. Sum += x[n]
3. newMean = Sum / Count
4. delta2 = x[n] - newMean
5. M2 += delta * delta2
6. StdDev = sqrt(M2 / Count)
採用理由
・メモリ使用量 O(1)（計測時間に依存しない）
・数値安定性: double 型で丸め誤差を最小化
・リアルタイム更新可能（50ms 毎に再計算）
・RAM 使用率: 7.2% を計測時間によらず維持
実装ポイント
・D_M2, D_Sum は double 型（精度確保）
・最終値は handleButtonA() で RUN→RESULT
遷移時にも再計算

## Slide 20
技術詳細 — ヒステリシス付きアラーム判定
Section 6 技術詳細
Simple Temperature Evaluation Tool
20
デフォルト: HI = 600.0°C ／ LO = 400.0°C ／ ヒステリシス = 5.0°C ※ EEPROM 保存・電源 OFF 後も保持
種別 | トリガー条件 | クリア条件 | 音 | LCD 色
HI アラーム | 温度 ≥ HI しきい値 | 温度 < HI − 5°C | 2kHz, 500ms | 赤 (RED)
LO アラーム | 温度 ≤ LO しきい値 | 温度 > LO + 5°C | 1kHz, 500ms | 青 (BLUE)
非アラーム | — | — | なし | 白 (WHITE)
ヒステリシスの効果
温度 601°C → [HI 発報] ビープ
600°C → [継続]（まだクリアされない）
596°C → [継続]（< 595°C まで待機）
594°C → [HI クリア]
実装のポイント
・チラつき防止: しきい値近辺での誤発報を抑制
・NaN 値ガード: isnan() で無効値をスキップ
・updateAlarmFlags() は独立関数
→ ユニットテスト可能

## Slide 21
品質・テスト — デバッグ対応事例
Section 7 品質・テスト
Simple Temperature Evaluation Tool
21
# | 症状 | 原因 | 対策
01 | 温度が全て 0.0°C になる | SD.begin() が GPIO5 既定 → MAX31855 と CS 衝突 | SD.begin(TFCARD_CS_PIN, SPI, 40000000) で GPIO4 を明示
02 | 起動直後にアラームが誤発報 | setup() 中の IO_Task 呼び出しが閾値を超える値を一時読取 | setup() 末尾でアラームフラグを強制リセット
03 | RUN 中の CSV に Average=0.0 が続く | D_Count<2 のタイミングで書込 → Welford 未完了 | SD 書込条件を D_Count≥10 に変更
04 | SD 書込後に温度が NaN になる | SPI バスが SD 書込後に解放されない | writeData() 後に SPI.end(); SPI.begin() を実行
05 | フィルタが NaN にはまったまま収束しない | 初回読取 NaN を前回値に適用してしまう | 初回は raw 値をそのまま代入（isnan チェック追加）
共通パターン: ハードウェアリソース（SPI/GPIO）の競合は CS 指定の明示化で解決。ソフトウェア状態は単体テスト可能な関数に分離することで早期発見。

## Slide 22
品質・テスト — テスト実績
Section 7 品質・テスト
Simple Temperature Evaluation Tool
22
PlatformIO native テストにより 33 件すべて合格（test_measurement_core.cpp）
テスト対象 | テストケース概要 | 件数 | 結果
状態遷移 | IDLE→RUN→RESULT→IDLE の連続遷移が仕様通り動作 | 5 件 | ✓ 全合格
統計計算 | 既知値での Average / StdDev が期待値に一致 | 8 件 | ✓ 全合格
アラーム判定 | ヒステリシス境界値での HI/LO フラグ挙動 | 6 件 | ✓ 全合格
EEPROM 操作 | 書込→読込の一致、NaN/Inf の拒否 | 4 件 | ✓ 全合格
フィルタ | 初回 NaN 時の raw 代入, α=0.1 の収束特性 | 4 件 | ✓ 全合格
CSV 出力 | NaN データ行の "NaN" 文字列出力 | 3 件 | ✓ 全合格
ボタン操作 | ALARM_SETTING の BtnB +5°C / BtnC -5°C | 3 件 | ✓ 全合格
33 / 33
100%合格

## Slide 23
まとめ
Summary
Simple Temperature Evaluation Tool
23
実現したこと
・PLC 設計手法（D/M デバイス）を C++ に応用した状態機械の実装
・3 タスク（10 / 50 / 200 ms）のノン・プリエンプティブ周期スケジューリング
・Welford 法によるリアルタイム統計（RAM O(1)、計測時間に無依存）
・SPI バス競合・CS 衝突などハードウェア固有バグの特定と対策
・native テスト 33 件 100% 合格で品質担保
学んだこと
・ハードウェアとソフトウェアの境界を意識した設計の重要性
・デバッグは再現性・ログ出力から始める
・「小さなテスト可能な関数」に分割することで不具合が減る
・NaN / 初期化の扱いは想定外の動作の温床になる
次のステップ
・RTC（DS3231）追加でファイル名を YYYYMMDD_HHMMSS 形式に
・多チャネル化（同時 8ch 計測）
・WiFi / MQTT でクラウド送信
・FreeRTOS 移行でより精密なタスク管理